## Slide 1
Unidad 1
El ambiente del fuego

## Slide 2: Objetivos
Describir los tres componentes del ambiente de los incendios forestales.
Enumere y dar ejemplos de los tres métodos de transferencia del calor.
Enumere tres métodos de transporte masivo de pavesas en incendios forestales.
Explicar la relación entre la altura/ longitud de la llama y su relación con la intensidad de la línea de fuego.

## Slide 3
5. Describir los principales factores ambientales que afectan la ignición, la intensidad del fuego y la velocidad de propagación de los incendios forestales.
6. Discutir la relación de los incendios forestales de diferentes intensidades con sus ambientes.
7. Describir el comportamiento de incendios forestales usando terminología estándar de comportamiento del fuego.
Objetivos

## Slide 4: Triángulo del ambiente del fuego
TIEMPO ATMOSFÉRICO
TOPOGRAFÍA
COMBUSTIBLES
Comportamiento
del fuego
Notes: 4

## Slide 5: Triángulo del ambiente del fuego
Triángulo del fuego
  Calor
  Oxigeno
  Combustible
e introdujo a:
Triángulo de comportamiento
del fuego
  Combustible
  Tiempo atmosférico
  Topografía
S-190, Introducción al comportamiento de los incendios forestales, explicó:
Calor
Oxigeno
Combustibles
TIEMPO ATMOSFÉRICO
TOPOGRAFÍA
COMBUSTIBLES
Comportamiento
del fuego
Notes: 5

## Slide 6
Tiempo atmosférico
Topografía
Combustibles
Los tres componentes del ambiente de los incendios forestales:
TIEMPO ATMOSFÉRICO
TOPOGRAFÍA
COMBUSTIBLES
Comportamiento
del fuego
Triángulo del ambiente del fuego
Notes: 6

## Slide 7: Tres métodos de transferencia de calor
Conducción
Convección
Radiación
Transferencia de calor a través de sólidos
Transferencia de calor por movimiento de aire
Transferencia de calor por ondas electromagnéticas
01-7-S290-EP

## Slide 8: Conducción
La conducción es la transferencia de calor de una molécula de materia a otra.
La transferencia es relativamente lenta y funciona dentro de las partículas de combustible sólido.

## Slide 9: Convección
La convección es la transferencia de calor que resulta del movimiento de aire (o fluido)

## Slide 10: La convección también incluye el contacto directo de la llama, un poderoso proceso de transferencia de calor, especialmente en la cabeza del fuego.

## Slide 11: Radiación
La radiación es la transmisión de energía calórica por medio de ondas electromagnéticas que pasan de una fuente de calor a un material absorbente.

## Slide 12: La cantidad de calor recibida por los combustibles delante del fuego depende de la intensidad del fuego y de la distancia del mismo.

## Slide 13
Las ramas son precalentadas por radiación y convección
1-13-S290-EP

## Slide 14
El fuste del árbol es precalentado por radiación y convección.
1-14-S290-EP

## Slide 15
Los troncos caídos son precalentados por radiación y conducción.
1-15-S290-EP

## Slide 16
La hojarasca y el mantillo son precalentados por radiación y conducción.
1-16-S290-EP

## Slide 17: Cabeza del fuego
El viento y/o la pendiente afectan la propagación del fuego con calor radiante y convectivo.
La conducción/radiación en la cama de combustible es el factor dominante en la propagación del fuego. Es mucho menos dependiente viento y pendiente .
Fuego en retroceso

## Slide 18: Tres métodos de transporte masivo de pavesas en un incendio forestal

## Slide 19: Situación de cuidado #16
Teniendo frecuentes focos secundarios a través de la línea.
La principal causa de focos secundarios son las pavesas.

## Slide 20: Transferencia de pavesas por convección

## Slide 21: Transferencia de pavesas por el viento.

## Slide 22: Transferencia de pavesas por gravedad.
1-22-S290-EP

## Slide 23: La altura/longitud de llama y su relación con la intensidad de la línea de fuego.

## Slide 24: La altura de llama es el promedio de las altura de llamas medidas en un eje vertical. Puede ser menor que el largo de llama si las llamas están inclinadas.

## Slide 25: Altura de llama
1-25-S290-EP

## Slide 26: El largo de llama es la distancia medida desde la punta media de la llama hasta el centro de zona de llamas en la base.

## Slide 27: Longitud de llama
1-27-S290-EP

## Slide 28: Principales factores ambientales que afectan la ignición, intensidad del fuego, y velocidad de propagación de los incendios forestales

## Slide 29: Ignición
Tamaño y forma de los combustibles.
Compactación o arreglo de los combustibles.
Contenido de humedad del combustible.
Temperatura del combustible

## Slide 30: Intensidad de la línea de fuego = La tasa de calor liberado por metro en el frente del fuego por segundo.

## Slide 31: La intensidad del fuego es principalmente afectada por:
Carga de combustible.
Compactación o arreglo del combustible.
Contenido de humedad del combustible.
Velocidad de propagación

## Slide 32: Velocidad de Propagación (VP)
Es la actividad del fuego extendiéndose en sus dimensiones horizontales.

## Slide 33: Factores principales que afectarán la velocidad de propagación
Velocidad del viento
Inclinación de la pendiente
Cambios en el tipo de combustible

## Slide 34
Flanco izquierdo
Flanco Derecho
Cabeza
Cola
Viento 8 KPH
1300 Hrs.
1400 Hrs.
1500 Hrs.
1600 Hrs.
160 metros
1.6 ha
160 metros
6.4 ha
160 metros
14.5 ha
Propagación del fuego y crecimiento de área
En 3 horas el fuego habrá quemado 1.6 X (3x3) ha o 14.4 ha
X

## Slide 35
Patron de Propagación Elíptica
Origen
1.6 kph
4.8 kph
8 kph
11.2 kph
14.4 kph
17.6 kph
20.8 kph
24 kph

## Slide 36: Relación de los Incendios Forestales de Diferentes Intensidades con sus Ambientes

## Slide 37: Fuegos de baja intensidad
1-37-S290-EP

## Slide 38: Fuegos de alta intensidad
1-38-S290-EP

## Slide 39: Estabilidad de la atmósfera inferior

## Slide 40: Estabilidad atmosférica
Un estado de la atmósfera en el que la distribución vertical de
la temperatura es tal que una partícula de aire resistirá el desplazamiento vertical desde su nivel.

## Slide 41: Vientos en lo alto
1-41-S290-EP

## Slide 42: Estabilidad vs. Viento
Vientos en lo alto
Movimiento horizontal
Vientos superficiales
Movimiento horizontal
Aire ascendente
atmósfera
inestable
Movimiento vertical
Aire descendente atmósfera
estable
Movimiento vertical
1-42-S290-EP

## Slide 43
Abierto
Cerrado
1-43-S290-EP

## Slide 44: El comportamiento de los incendios forestales en la terminología común de comportamiento del fuego

## Slide 45: Ejercicio

## Slide 46
01-46-S290-EP
1-46-S290-EP

## Slide 47
1-47-S290-EP

## Slide 48
1-48-S290-EP

## Slide 49
01-49-S290-EP

## Slide 50
1-50-S290-EP

## Slide 51
1-51-S290-EP

## Slide 52
1-52-S290-EP

## Slide 53
1-53-S290-EP

## Slide 54
1-54-S290-EP

## Slide 55
1-55-S290-EP

## Slide 56
1-56-S290-EP

## Slide 57: Revisión de objetivos
Describir los tres componentes del ambiente de los incendios forestales.
Enumere y dar ejemplos de los tres métodos de transferencia del calor.
Enumere tres métodos de transporte masivo de pavesas en incendios forestales.
Explicar la relación entre la altura/ longitud de la llama y su relación con la intensidad de la línea de fuego.
Notes: 57

## Slide 58
Revisión de objetivos
5. Describir los principales factores ambientales que afectan la ignición, la intensidad del fuego y la velocidad de propagación de los incendios forestales.
6. Discutir la relación de los incendios forestales de diferentes intensidades con sus ambientes.
7. Describir el comportamiento de incendios forestales usando terminología estándar de comportamiento del fuego.
Notes: 58