## Slide 1: Unidad 10 Humedad del combustible

## Slide 2: Objetivos de la unidad 10
Definir la humedad crítica del combustible vivo y los umbrales para varios tipos de combustible.
Identificar tres métodos para obtener la humedad del combustible vivo.
Describir las relaciones entre la humedad relativa, viento y contenido de humedad de los combustibles finos y gruesos.

## Slide 3
Explicar cómo la cantidad y duración de la precipitación y la humedad del suelo afectan el contenido de humedad de combustibles finos y gruesos.
Definir el concepto tiempo de retardo de la humedad del combustible y su importancia para los combatientes de incendios y los manejadores de fuego.
Describir cómo se determina la humedad de los combustibles muertos en cada una de las cuatro categorías de tiempo de retardo.
Objetivos de la unidad 10

## Slide 4: Objetivos de la unidad 10
Definir la humedad de extinción, como varía en los grupos de combustibles naturales, y cómo afecta a la ignición y propagación de los incendios forestales.
Determinar el contenido de humedad del combustibles para combustibles finos muertos de 1 hora de tiempo de retardo con las tablas de humedad del combustible en condiciones de luz diurna.

## Slide 5
Cuando la humedad del combustible es alta, los fuegos se encienden y arden con dificultad; cuando la humedad es baja, los fuegos se encienden fácilmente y se propagan y queman rápidamente.
La humedad del combustible variará con los cambios en el tiempo atmosférico, las estaciones y la topografía.
10-5-S290-PE

## Slide 6: Humedad del combustible
El contenido de humedad del combustible es la cantidad de agua en un combustible expresada como un porcentaje del peso de ese mismo combustible secado al horno.
Peso húmedo – Peso seco
Peso seco

## Slide 7: Tipos de humedad del combustible
Humedad del combustible VIVO :
  Se encuentra en las plantas vivas.
  Oscila entre 30% y 300%.
  Varía según el espacio, las especies y las estaciones.
  Humedad del combustible MUERTO :
  Se encuentra en las plantas muertas, residuos del bosque, desechos de aprovechamiento, etc.
  Oscila entre 2% y 30%.
  Puede cambiar rápidamente en el tiempo y el espacio.

## Slide 8: La humedad del combustible afecta a la combustión
Antes de que un combustible pueda arder, la humedad del combustible debe ser convertida en vapor a través del proceso de calentamiento.
Entre mas alto es el contenido de humedad, mayor es la temperatura requerida para secar el combustible.
La presencia de combustible húmedo puede afectar a la velocidad y la dirección de propagación de un incendio forestal.

## Slide 9: La humedad del combustible es uno de los siete factores ambientales de áreas forestales que deben ser monitoreados continuamente por razones de seguridad.

## Slide 10
Humedad crítica del combustible vivo y los umbrales para varios tipos de combustible

## Slide 11
Combustibles vivos
Herbáceos
Leñosos
Anuales
Perennes
Coníferas
Deciduos
Diferentes propiedades fisiológicas
Diferentes contenidos químicos

## Slide 12: Variaciones en combustibles vivos
Cambios estacionales.
Las diferencias según la especies y el modelo de combustible.
Varían relacionada con exposición y elevación.
Influencia a gran escala:
  Sequía, muerte por helada, plagas, enfermedades.

## Slide 13: Tendencia anual de la humedad foliar de Pinus banksiana
Follaje nuevo
Follaje viejo
Marzo
Octubre
Mes del año
Contenido de humedad (porcentaje)
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

## Slide 14
10-14-S290-EP
Humedad del combustible vivo 1999-2004
Promedio de todas las áreas - Chamizo
Las lluvias tempranas han dejado su huella. La humedad de los combustibles vivos está por arriba de lo normal para esta época del año. Este aumento de los niveles de humedad del combustible vivo junto al nuevo crecimiento de pasto que brota bajo los arbustos, debería reducir el riesgo de incendios relevantes que sean conducidos exclusivamente por los combustibles. Recuerde que los combustibles muertos siguen siendo un componente importante de la carga (de combustible) y responden rápidamente a los cambios de humedad. Un viento del este puede secar rápidamente estos combustibles y promover un fuego que arderá rápida y agresivamente.
1999-Promedio actual
Crítico
2003
2004
Porcentaje de humedad combustible vivo
Departamento de BOMBEROS, Condado DE Ventura

## Slide 15: Contenido de humedad de Bromus tectorum
250
Contenido de humedad (porcentaje)
Primavera Verano
Coloración
verde
púrpura
Paja
200
150
100
50
30
0
10-15-S290-EP
Vivo
Transición
Muerto

## Slide 16: Modelos de combustible con combustibles vivos
Herbáceos
  Modelo 2 Arbolado con sotobosque de pasto
Leñosos
  Modelo 4 Chaparral de 1.8 m.
  Modelo 5 Arbusto de 0.60 m.
  Modelo 7 Vegetación enmarañada del sur
  Modelo 10 Arbolado con sotobosque de hojarasca
Notes: Southern rough es un concepto

## Slide 17: Modelo de combustible 2
10-17-S290-PE

## Slide 18: Modelo de combustible 4
10-18-S290-PE

## Slide 19: Modelo de combustible 5
10-19-S290-PE

## Slide 20: Modelo de combustible 7
10-20-S290-PE

## Slide 21: Modelo de combustible 10

## Slide 22: Velocidad de propagación basada en la humedad del combustible vivo
Velocidad de propagación (máxima) /ch/hr)
Modelo de combustible
Humedad de combustible leñoso vivo (%)

## Slide 23: Fuegos de copa
Los fuegos de copa son fuegos de combustibles vivos.
Pueden incluir árboles grandes, pero también doseles arbustivos (matorral de encino y manzanita).
Una humedad del combustible vivo suficientemente baja es necesaria para ser un componente significativo para el comportamiento del fuego.
Necesitan suficientes combustibles muertos para iniciar un fuego de copa.

## Slide 24: Humedad crítica del combustible vivo
Contenido de humedad en la que se producen incendios forestales duraderos, de rápida propagación y de alta intensidad.
  Quercus gambelii 130%
  Artemisia 100%
  Coníferas 100%
  Manzanita 80%
  Chamizo 60%

## Slide 25
Tres métodos para obtener la humedad del combustible vivo

## Slide 26: Contenido de humedad del combustible vivo Etapa de desarrollo vegetativo - Humedad del combustible (Apéndice B, Manual de la línea de fuego)
Follaje nuevo, desarrollo anual, a principios del ciclo de crecimiento. Salida de hojas, brotación, a principios de junio (EUA).
300%
Follaje en maduración, aún en desarrollo con plena turgencia. A finales de junio en (EUA).
Follaje maduro, crecimiento nuevo completo y comparable al follaje perenne viejo. Julio a principios de agosto en (EUA).
Entrando a letargo, comienza la coloración, algunas hojas pueden haber caído del tallo. Mediados de agosto a septiembre (EUA).
200%
100%
50%
<30%
Completamente desecado. Considerar como combustible muerto.

## Slide 27: Muestreo de combustible vivo
Colecte una muestra representativa de su área de interés.
Asegúrese de tomar
muestras del crecimiento
actual, así como
de crecimiento anterior.
Una vez colectadas, pésela
séquela y pásela de nuevo.
Utilice la fórmula.

## Slide 28: Fuentes de datos en línea
Humedad experimental de matorrales
Leyenda

## Slide 29
Las relaciones entre humedad relativa, viento y contenido de humedad de combustibles finos y gruesos

## Slide 30: Balance de humedad
El agua se mueve de una concentración más alta a una concentración más baja

## Slide 31
Precipitación
Rocío
Humedad del suelo
Intercambio de humedad en los combustibles forestales
Humedad
Evaporación
Evaporación
10-31-S290-PE

## Slide 32: Contenido de humedad de equilibrio
Ocurre cuando no hay pérdida o ganancia neta de humedad entre los combustibles y el aire circundante.
Contenido de humedad alcanzado cuando se somete a una condición de temperatura y humedad constantes durante tiempo indefinido.

## Slide 33: Factores ambientales que influyen en la humedad del combustible
ELEVACIÓN
HUMEDAD
RELATIVA
HUMEDAD
DEL
COMBUSTIBLE
PRECIPITACIÓN
VIENTO
INFLUENCIAS INDIRECTAS
INFLUENCIAS DIRECTAS
TEMPERATURA
SOMBREADO
NO SOMBREADO
RADIACIÓN
SOLAR
PENDIENTE
EXPOSICIÓN
NOCHE
10-33-S290-PE
NUBES
DOSEL

## Slide 34: Efectos de sombreado vs. expuesto en la humedad del combustible
Temperatura
del aire
Humedad del
combustible
8%
3%
43o
30o
30o
Temperatura
superficial
71o
10-34-S290-PE

## Slide 35: La exposición afecta la humedad del combustible
Contenido de humedad (porcentaje)
15
10
5
0
0 0600 1200 1800
Hora del día
Ladera norte
Ladera oeste
Ladera sur
Ladera este

## Slide 36: La elevación afecta la humedad del combustible (Día)
1,800 m
1,500 m
1,200 m
900 m
600 m
300 m
Temperatura HR Humedad del
combustible
20°
22°
24°
26°
29°
30°
39%
35%
31%
27%
25%
22%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
Elevación
10-36-S290-PE

## Slide 37: El porcentaje de la pendiente afecta el calentamiento solar
10-37-S290-PE

## Slide 38: El viento afecta la humedad del combustible
10-38-S290-PE

## Slide 39: El viento afecta la humedad del combustible
El viento puede acelerar la velocidad a la que un combustible alcanza su humedad de equilibrio.
  Durante condiciones de aire en calma, el aire cercano a los combustibles tiende a saturarse de vapor de agua, disminuyendo el índice de evaporación de la humedad del combustible.
  El viento remueve este aire saturado, reemplazándolo continuamente por aire más seco y acelerando así, el proceso de evaporación.

## Slide 40
Cómo la cantidad y duración de la precipitación y la humedad del suelo afecta el contenido de humedad de los combustibles finos y gruesos

## Slide 41: Combustibles finos muertos
Los combustibles finos y muertos reaccionan muy rápido a la precipitación.
Lluvias posteriores tienen poco efecto sobre los combustibles.
La lluvia puede ser responsable de humedecer los suelos en contacto con los combustibles.

## Slide 42: Duración de la precipitación y humedad del combustible
Contenido de humedad del combustible
(porcentaje)
Horas de precipitación continua
1-hora
10-horas
100-horas
10-42-S290-PE

## Slide 43
El concepto de tiempo de retardo de la humedad del combustible y su valor para los combatientes de incendios y los manejadores del fuego

## Slide 44: El tiempo de retardo es el tiempo que tarda el combustible muerto en alcanzar el 63% de la diferencia entre su contenido de humedad actual y el que alcanzaría en su contenido de humedad de equilibrio. (manteniendo condiciones ambientales constantes).
El tiempo de retardo es un indicador de la velocidad a la que el combustible gana o pierde humedad debido a cambios en su entorno.
Se expresa como la velocidad (horas) a la que cada tipo de combustible se acerca a la humedad de equilibrio de su atmósfera circundante.

## Slide 45: Relación entre el tiempo de retardo y el tamaño del combustible
100
60
40
20
10
4
2
1
Tiempo de retardo (días)
Diámetro de ramas (cm)
3.5 5 10 15 20 25
Alrededor de
40 días

## Slide 46: Tiempo de reacción de los combustibles al humedecimiento y al secado
Contenido de humedad
Tronco de 30 cm/diam.
Ramilla de 1.27 cm/diam.
1 2 3 4 5 6
Un dia antes
Dias después
Precipitación
10-46-S290-PE
Ultimo día de

## Slide 47
Nunca encontrará un conjunto de combustibles homogéneos.
Un pastizal puro es lo parecido a ser un combustible homogéneo.

## Slide 48: Categorías tiempo de retardo de los combustibles muertos
Combustibles de 1 hora: 0 a 0.6 cm de diámetro
Combustibles de 10 horas: 0.6 a 2.5 cm de diámetro
Combustibles de 100 horas: 2.5 a 7.5 cm de diámetro
Combustibles de 1000 horas: 7.5 a 20 cm de diámetro

## Slide 49
HC 10h observada o calculada
Leyenda

## Slide 50
HC 100h observada
Leyenda

## Slide 51
HC 1000h observada
Leyenda

## Slide 52
Clase de peligro de fuego observada
Leyenda

## Slide 53: Relación diaria de la humedad relativa y la humedad de combustible fino muerto
Humedad relativa
Contenido de humedad
HR & humedad
porcentaje
0
12PM 6AM 12 6PM 12PM

## Slide 54
Cómo se determina la humedad del combustible para combustibles muertos en cada una de las cuatro categorías de tiempo de retardo

## Slide 55: Determinando la humedad del combustible muerto
1 hora
Calculada con tablas de humedad de combustible
Datos del sistema nacional de clasificación del peligro de incendio (NFDRS, USA)
Medición – horno de secado y balanza
10 horas
Varetas de humedad del combustible
Datos del NFDRS (USA)
Medición – horno de secado y balanza

## Slide 56: Determinando la humedad del combustible muerto
100 horas
Datos del sistema nacional de clasificación de peligro de incendio (NFDRS, USA)
Medición – horno de secado y balanza
Medidor de humedad calibrado
1000 horas
Datos del NFDRS (USA)
Medición – horno de secado y balanza
Medidor de humedad calibrado

## Slide 57
Humedad de extinción : Cómo varía en los conjuntos de combustibles naturales y cómo afecta la ignición y propagación de los incendios forestales

## Slide 58: Humedad de extinción
Contenido de humedad del combustible a la cual el fuego no se propagará o se propagará sólo esporádicamente y de una forma no predecible.
Depende de:
  Carga del combustible
  Tamaño y forma
  Disposición
  Contenido químico
10-58-S290-PE

## Slide 59: Humedad de extinción
Modelo 1 – Pasto corto.................................. ........12%
Modelo 2 – Desechos............................ ...............15%
Modelo 3 – Pasto alto……………………….........25%
Modelo 4 - Chaparral……………………… ..…....20%
Modelo 5 – Matorral.…............................................20%
Modelo 6 – Matorral en dormancia……………… 25%
Modelo 7 – Vegetación enmarañada del sur........40%

## Slide 60: Humedad de extinción
Modelo 8 – Desechos de bosque cerrado..............................30%
Modelo 9 – Desechos de latifoliadas.......................................25%
Modelo 10 – Madera ………………….……...........................25%
Modelo 11 – Desechos ligeros de aprovechamiento…...…...15%
Modelo 12 - Desechos medianos de aprovechamiento .…...20%
Modelo 13 - Desechos pesados de aprovechamiento..........25%

## Slide 61: Determinando el contenido de humedad del combustible en combustibles finos muertos (1 hora de tiempo de retardo)
Temperatura de bulbo seco
Humedad relativa
Humedad de referencia del combustible (HRC)
Mes
Sombreado o expuesto
Hora del día
Ubicación del sitio
Exposición
Pendiente
Valor de corrección de humedad del combustible (CHC)
+
=
Humedad del combustible fino muerto ajustada (HCFM)
10-61-S290-EP

## Slide 62: Hoja de calculo de la humedad de combustible fino muerto
10-62-S290-PE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Humedad de combustible fino muerto (HCFM), %
(Línea 6 + Línea 13)

## Slide 63: Tabla 2 Humedad de referencia del combustible (Hora del día 0800-1959) Insumo de la línea 6
Ir a las tablas 3, 4, o 5 para correcciones.
10-63-S290-PE

## Slide 64: Tabla 3 Correcciones del contenido de humedad del combustible fino muerto (Hora del día 0800-1959) Mayo, Junio Julio Insumo de la línea 13
10-64-S290-PE
Nota: D = 300 a 600 m debajo del sitio
U = ± 300 m del sitio
A = 300 a 600 m arriba del sitio

## Slide 65: Tabla 4 Correcciones del contenido de humedad del combustible fino muerto (Hora del día 0800-1959) Feb, Mar, Abr/Ago, Sep, Oct Insumo de la línea 13
10-65-S290-PE
% pendiente
Nota: D = 300 a 600 m debajo del sitio
U = ± 300 m del sitio
A = 300 a 600 m arriba del sitio

## Slide 66: Tabla 5 Correcciones del contenido de humedad del combustible fino muerto (Hora del día 0800-1959) Noviembre, Diciembre, Enero Insumo de la línea 13
10-66-S290-PE
Nota: D = 300 a 600 m debajo del sitio
U = ± 300 m del sitio
A = 300 a 600 m arriba del sitio

## Slide 67: Selección de temperatura y humedad
600 m
300 m
0 m
300 m
600 m
Arriba del sitio (A)
Debajo del sitio (D)
En el sitio (U)
Nueva predicción de T°/HR%
Nueva predicción
de T°/HR%
Predicción de T°/HR%
No se requiere ajuste

## Slide 68
Ejercicio 1: T° del bulbo seco: 29.4 °C
Humedad relativa : 22
HRC: 3
Tabla 2
Humedad de Referencia del Combustible
Hora del día (0800-1959)
Insumo de la línea 6
10-68-S290-PE
Ejercicio 2: T° del bulbo seco: 15.5 °C
Humedad relativa : 62
HRC: 8

## Slide 69
D
D
10-69-S290-PE
Hoja de trabajo de la humedad del combustible fino muerto
29.4
22
3
15.5
62
8
D

## Slide 70
Tabla 4 – Humedad del combustible fino muerto
Correcciones de contenido, Hora del día (0800-1759)
Febrero, Marzo, Abril, Agosto, Septiembre, Octubre
10-70-S290-PE
Ejercicio:
Mes: Agosto 20
S/E: Sombreado
Hora: 1200
Elevación: Media ladera
Exposición: Este
Pendiente: --
CHC%: 4%

## Slide 71
D
D
D
Ago
1200
E
--
4
May
1400
S
20
0
10-71-S290-EP
Hoja de trabajo de la humedad del combustible fino muerto

## Slide 72
Tabla 2
HUMEDAD DE REFERENCIA DEL COMBUSTIBLE
HORA DEL DÍA (0800-1959)
Insumo de la línea 6
Ejemplo: T° del bulbo seco : 33.3 °C
Humedad relativa : 16
HRC: 2
10-72-S290-PE

## Slide 73
Tabla 5 – Humedad del combustible fino muerto
Correcciones de contenido, Hora del día (0800-1759)
Noviembre, Diciembre, Enero
10-73-S290-PE
D = 300 a 600 m debajo del sitio
U = + 300 m del sitio
A = 300 a 600 m arriba del sitio
Ejercicio:
Mes: Noviembre
S/E: Expuesto
Hora: 1500
Elevación: 457 m arriba
Exposición: Oeste
Pendiente: 40%
CHC%: 3%

## Slide 74
D
D
33.3
---
---
16
2
Nov
1500
W
40
3
5
Solución a la pregunta 3.a.
3a
10-74-S290-EP
D

## Slide 75
D
D
23.8
---
---
28
4
Oct
1700
N
20
4
8
3b
10-75-S290-EP
D
Solución a la pregunta 3.b.

## Slide 76
D
D
1600
N
20
2
5
1600
1600
Ago
Ago
Ago
26.6
26.6
26.6
20
20
20
3
3
3
D
U
A
N
N
20
20
3
1
6
4
10-76-S290-EP
D
Solución a la pregunta 3.b.

## Slide 77
Potencial de comportamiento extremo del fuego relacionado con la humedad relativa y al contenido de humedad del combustible
(Sólo para el oeste de los EUA)
10-77-S290-PE

## Slide 78
Definir la humedad crítica del combustible vivo y los umbrales para varios tipos de combustible.
Identificar tres métodos para obtener la humedad del combustible vivo.
Describir las relaciones entre la humedad relativa, viento y contenido de humedad de los combustibles finos y gruesos.
Revisión de objetivos unidad 10

## Slide 79: Revisión de objetivos unidad 10
Explicar cómo la cantidad y duración de la precipitación y la humedad del suelo afectan el contenido de humedad de combustibles finos y gruesos.
Definir el concepto tiempo de retardo de la humedad del combustible y su importancia para los combatientes de incendios y los manejadores de fuego.
Describir cómo se determina la humedad de los combustibles muertos en cada una de las cuatro categorías de tiempo de retardo.

## Slide 80: Revisión de objetivos unidad 10
Definir la humedad de extinción, como varía en los grupos de combustibles naturales, y cómo afecta a la ignición y propagación de los incendios forestales.
Determinar el contenido de humedad del combustibles para combustibles finos muertos de 1 hora de tiempo de retardo con las tablas de humedad del combustible en condiciones de luz diurna.