## Slide 1: Unidad 12 - Parte 2 Evaluando el comportamiento del fuego y orientando las decisiones en la línea de fuego
Introducción a FLAME
Notes: 82

## Slide 2: Propósito general de FLAME
Un método sistemático para aplicar lo aprendido para valorar el comportamiento del fuego "actual" y "esperado"... una importante “instrucción del “combate de incendios".
La ciencia del fuego en una herramienta práctica de la línea de fuego.
Mejora el “conciencia situacional".
Diseñado para satisfacer a una variedad de necesidades que cambian a lo largo de la carrera profesional .
Notes: 83

## Slide 3
Comparación de predicciones de FLAME en fuegos con fatalidades
100
200
300
400
500
600
100
200
300
400
500
600
Promedio de VP medidas de reportes de investigaciones de fatalidades
Promedio de VP pronosticadas por FLAME
Cramer
30mile
South Canyon
Dude
Linea de tendencia lineal
Diferencia de 20%
Los informes de fatalidades deben reconstruir una escena probable, y se hacen suposiciones comparando datos reportados con predicciones de FLAME, pero la línea de tendencia sugiere que las predicciones son realistas.

## Slide 4: El “próximo cambio importante"
La evaluación de los efectos del “próximo cambio importante" puede hacerse con el uso simple y sistemático de la ciencia del comportamiento del fuego.

## Slide 5: El método para estimar cambios de la VP en el comportamiento del fuego se centrará en los factores del cambio importante
Identificar cambios en el tipo de combustible (considerando HR)
  Combustibles por delante del fuego
  La transición entre combustibles superficiales y de copa
Calcule el cambio en la velocidad efectiva del viento
  Incorporar los patrones de variación en la velocidad del viento sobre el terreno
  Incorporar el tiempo atmosférico pronosticado

## Slide 6: Estimar los cambios en el comportamiento del fuego usando el índice VP
Obtener la magnitud del cambio en VP (a partir de una tabla de referencia) usando el cambios en el tipo de combustible y la velocidad del viento.
Estimar los cambios en la longitud de Llama del combustible y del cambio en la VP.

## Slide 7
Tabla de índice VP
Cómo manejar cada situación:
Identificar el cambio en el tipo de combustible (ejemplo: de copa a pasto)
Calcule el cambio en la velocidad efectiva de viento (ejemplo: un aumento de 3 veces)
Busque el índice VP (en este caso un aumento de 13 veces) ... básicamente
multiplicando los efectos
12-88-S290-EP
Casos marcados en amarillo
en los cuales la VP será mayor en pasto
Marcados en rojo: los aumentos del índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 8: La aplicación FLAME progresa de una etapa a otra según la necesidad
Preliminar
Describir el comportamiento del fuego actual e identificar el próximo cambio importante– este es un primer paso muy importante; puede ser todo lo que necesita para decidir continuar o retirarse.
Notes: Fix font and look of 89,90,91 maybe add graphic of flame worksheet

## Slide 9
Habitual
Datos de condiciones actuales y esperadas
      HR
      Tipo de combustible
      Velocidad efectiva del viento
      Predecir el índice VP
Pide la consideración de todos los factores dominantes e indica el grado de peligro potencial.

## Slide 10
Completo
Combina la línea de tiempo de propagación actual del fuego con el índice VP para predecir los futuros tiempos de propagación.
La información puede guiar la evaluación de las rutas de escape o la elección de tácticas efectivas.
Notes: 91

## Slide 11
Use una hoja de trabajo que cubre el proceso de aplicación FLAME
.
Condiciones actuales:
a la izquierda
Condiciones esperadas:
a la derecha
USO PRELIMINAR
USO HABITUAL
USO
COMPLETO
En todos los casos, utilizar la información de VCRZ.
La hoja de trabajo:
guía un enfoque sistemático
Arroja documentación valiosa para su evaluación

## Slide 12
La mejor manera de aprender el método FLAME es ver ilustraciones y ejercicios de trabajo.
No se desanime por el nuevo proceso o por el uso de números; usted aprenderá usando FLAME.
Aprendiendo a aplicar FLAME

## Slide 13
Las hojas de ejercicios utilizan diagramas simples, para proporcionar una imagen clara de los factores clave en el problema. Los espacios en blanco innecesarios no se rellenan.
Describa situaciones "actuales" y "esperadas" en su propio estilo en las hojas de trabajo de FLAME
Las animaciones, ilustraciones y ejercicios retratan la naturaleza del cambio, y conduce su pensamiento hacia el futuro.
Aprendiendo a aplicar FLAME

## Slide 14: ¿De qué manera los cambios en el tipo de combustible afectan la VP y el tiempo de propagación?
Evaluando cambios en tipo de combustible con FLAME

## Slide 15
Ilustración #1: Cambio en el tipo de combustible
Condiciones observadas:
El fuego se mueve cuesta arriba en pasto sin viento.
Las condiciones no favorecen fuego de copas
El fuego se moverá en pasto a media pendiente en 20 minutos
Pronóstico de tiempo atmosferico:
Sin cambios
12-96-S290-EP
x
El tipo de combustible cambia de pasto a hojarasca
Hojarasca
x
x
14X
½ ladera en 20 min
½ ladera en 4+ hrs
Si el fuego se mueve 14x más lento, se tardará 14x más para recorrer la misma distancia. 14x (20 min) = 4+ hrs.
1X
Pasto

## Slide 16
Tabla del índice VP
Los casos remarcados en amarillo
en los que la VP será mayor en el combustible pasto
Las marcas en rojo: Incrementos en índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades
12-97-S290-EP

## Slide 17
Ejercicio #1: combustibles de desechos de bosque a copa de arbustos
condiciones observadas:
El fuego se mueve cuesta arriba en la hojarasca del bosque, sin viento; HR 20%.
El fuego se moverá en la hojarasca a media pendiente en 2 horas
Pronóstico de tiempo atmosférico:
Sin cambios
Complete el
Ejercicio
12-98-S290-EP
Ladera mas baja 2 hrs
Hojarasca
Arbusto
x
x
20
20
1x
4x
x
½ pendiente en
2 horas
½ pendiente en
½ hora
Cambio combustible de hojarasca a copa
Si el fuego se mueve 4x mas rápido, le tomará 4x menos tiempo para recorrer la misma distancia. (2 horas) / 4 = ½ hr.

## Slide 18
Tabla del índice VP
12-99-S290-EP
Los casos remarcados en amarillo
en los que la VP será mayor en el combustible pasto
Las marcas en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 19: ¿De qué manera los cambios en la velocidad efectiva del viento afectan la VP y el tiempo de propagación?
Comparaciones de cambio de viento

## Slide 20: Tabla de ajuste de viento Por ubicación topográfica
Ejemplo: Ajuste un viento de 19.2 kph de la parte superior a la parte baja de la ladera de barlovento. Seleccione la opción "1 →½", basado en la diagrama de ajuste de velocidad de viento y el viento a 19.2 kph. El viento en la parte baja de la ladera será de alrededor de 9.6 kph.
Notes: 101

## Slide 21: Ajustes de viento Cálculos a media llama basados en el tipo de combustible
Desechos de
bosque
Copas
Pasto
A nivel del ojo
¾ X
Copa ó a 6 m
1X
Desechos de bosque
¼ X
¼ de la velocidad de viento a 6 m
El viento a 6 m es el viento a media llama
¾ de el viento a 6 m

## Slide 22: Tabla de ajuste de viento Ajuste de velocidad del viento a media llama
Ejemplo: Ajuste de una observación a nivel del ojo, de 25.6 kph sobre terreno abierto para ajustar al tipo de combustible de desechos de bosque bajo un rodal de árboles. Seleccione la opción "3/4 → 1/4", basada en el diagrama de ajuste de velocidad del viento y viento a 25.6 kph. El viento en el combustible de desecho de bosque será de alrededor de 8 kph.
Notes: Add more exercises for wind adjustment, self-pace handout add time to unit to cover.
103

## Slide 23: Las variaciones del viento a menudo producen cambios muy grandes en el comportamiento del fuego
Muchos cambios de viento son el resultado de "cambios la meteorología", y se pueden anticipar, por su conocimiento de los procesos meteorológicos del fuego o de los pronósticos meteorológicos.
El viento también varía de un lugar a otro en terreno dificil, incluso si el "tiempo atmosférico" general no está cambiando.

## Slide 24: El viento varía de forma significativa a medida que fluye por el terreno
Es una influencia importante en el comportamiento del fuego
Notes: Remove slide

## Slide 25
Ajustando el viento para diferentes localizaciones en el terreno
1X
1/2 X
1/2 X
1X
Vientos generales o de cresta
Ladera barlovento
Ladera barlovento
Ladera sotavento
Los vientos en laderas sotavento son típicamente mucho más reducidos, turbulentos e impredecibles
En casos limitados, donde las pendientes son menores del 30% y las crestas no son pronunciadas, los ajustes pueden proporcionar una medida decente de la velocidad promedio del viento. (Nota: el límite del 30% se aplica sólo a las laderas de sotavento, no las laderas de barlovento).
¼ X
¾ X
Ladera sotavento< 30%
El ajuste no es aplicable a vientos de preocupación crítica o vientos descendentes de ladera.

## Slide 26: Comparación del medidor de bolsillo WindWizard y el WindWizard (software)

## Slide 27: El viento que afecta al fuego depende de la altura de la llama y la cobertura de vegetación
El viento que empuja el fuego es el viento que esta aproximadamente a al nivel de media llama (velocidad del viento a media llama, o VVMLL).
Las velocidades del viento son más altas en los niveles sobre la superficie y disminuyen hacia abajo.
Un sitio con árboles o arbustos reducirá la velocidad del viento debajo del mismo (más reducción cuanto mas denso sea el sitio).

## Slide 28: Una vez que tenga una velocidad de viento que se ajuste a la ubicación del incendio en el terreno, hay que ajustarla a la velocidad del viento a nivel de la llama.
¿Cuál es la velocidad del viento a
nivel de la llama?
Usted ha obtenido el viento de la ubicación del incendio en la ladera
Si Usted ajustó un viento a 6 m para el terreno, esto es un viento a 6 m; Si ajustó el viento a nivel del ojo esto es a nivel del ojo
12-109-S290-EP

## Slide 29: Viento a media llama que mejor se adapte al tipo de combustible
Desechos de
bosque
Copas
Pasto y arbusto bajo
A nivel del ojo
¾ X
Copa ó 6 m
1X
Desechos
de bosque
¼ X
Por ejemplo, viento a 6 m de 19.2 kph
19.2 kph
a nivel de llama
en copa
14.4 kph
A nivel de llama
en pasto
4.8 kph
a nivel de la llama
en desechos de bosque
12-110-S290-EP

## Slide 30: Velocidad del viento a nivel de llama para diferentes tipos de combustible
Incendios de pasto
(a nivel del ojo)
¾ X
Incendio de copa
(vientos a 6 m)
1 X
Incendio de desechos de bosque
(bajo un rodal)
¼ X
12-111-S290-EP

## Slide 31: La tabla de conversión hará el ajuste
o usted puede hacer la aritmética
12-112-S290-EP

## Slide 32
Para un fuego en retroceso, la VEV siempre se toma de 0.8 kph
En la pendiente-llamas se inclinan hacia atrás perpendicular a la pendiente
En viento- las llamas se inclinan hacia atrás respecto a la vertical
La propagación del fuego en fuego en retroceso es en gran medida por convección / radiación dentro de la cama de combustible y es relativamente insensible al viento o a la pendiente. Teniendo a ser ½ es una buena aproximación.
Dirección del viento
12-113-S290-EP

## Slide 33
Para un fuego que flanquea, la VEV se toma como 1.6 kph
El viento tiene poco efecto neto sobre la propagación del fuego por el viento y/o pendiente; las llamas no se inclinan hacia el exterior de cualquier manera.
VIENTO
PROPAGACIÓN OBLICUA
NO CONDUCIDA
POR EL VIENTO
12-114-S290-EP

## Slide 34
Calculando índice VEV
VEV menor 
VEV mayor 
12-115-S290-EP
La columna marcada “Ret" es para fuego en retroceso
VEV = ½
La columna marcada "flanco“ es para fuego de flanco
VEV = 1

## Slide 35
condiciones observadas:
Incendio de pasto en planicie abajo de cadena montañosa; se mueve 5 m cada 8 minutos
Velocidad del viento 8 kph; HR 30%
Construyendo 50 m de línea al este del incendio; el tiempo de escape será de 5 min.
Ilustración # 2: Cambio de viento superficial con ondas de montaña
Antes de que el viento incremente, 5 metros proporciona suficiente distancia del fuego para escapar, pero después de que el aumenta tomaría 15 m para proporcionar una ventana de escape de 5 minutos. Mejor planifique para la ventana de escape más grande.
Nota: Estas son "fuerzas completas" de los vientos superficiales de la cresta, los vientos de sotavento no protegidos por la colina
Pronóstico meteorológico:
HR 30%;
Vientos del oeste sobre la cresta de 24-32 kph podrian ser superficiales a cualquier hora a media mañana.
12-116-S290-EP
x
x
8
8
8
x
4X
1 poste en 8 min
1 poste en 2 min
24
30
32
8
Viento arriba desciende a la superficie sobre el fuego
30
24
32
3X
Notes: Check illustration numbers

## Slide 36
Tabla del índice VDP
12-117-S290-EP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades
.

## Slide 37
Ejercicio #2: Cambio de viento
Condiciones observadas:
9 am mañana de Julio;
Vientos ascendentes de ladera en desarrollo
Viento de 4.8 k/hr del NW
Temp 27.7; HR 36%
El humo del incendio en la cresta es tapado por inversión y
muestra viento del sur encima.
El fuego en el lado norte está regresando en pasto con vientos superficiales del NW; el tiempo de propagación observado es de 20 m en 30 min.
Pronóstico del tiempo:
Vientos generals del Sur a 16-24 kph
Inversión de bajo nivel a mediados o finales de la mañana
Complete el
Ejercicio
12-118-S290-EP
24
4.8
Norte
Brigada
Viento Superficial, cambio en dir. y en velocidad
36%
36%
24
x
x
Retroceso
24X
50X
20 m en 30 min
20 m en 36 seg
x
19
19
0
Notes: fix arrows

## Slide 38
Tabla del índice VP
12-119-S290-EP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 39: La contribución de la pendiente en la velocidad efectiva del viento es de fácil manejo agregando un poco al componente del viento en pendiente ascendente
20%
40%
80%
60%
Menos de 20%,
Sin ajuste
1.6 kph
20% to 40%,
agregar 1.6 kph
3.2 kph
40% to 60%,
agregar 3.2 kph
4.8 kph
60% to 80%,
agregar 4.8 kph
Agregar la contribución de la pendiente al componente del viento en pendiente ascendente
8 kph
Arriba de 80%,
agregar 8 kph
12-120-S290-EP

## Slide 40
Ilustración #3: Cambio de viento y pendiente
Condiciones observadas:
Mañana avanzada; fuego en pequeños
arbustos continuos.
Viento sobre el fuego 6.4 kph; HR 15%
El fuego puede llegar a la base de la pendiente en 1 hora
La velocidad del viento en la ladera es de 12.8 kph a la altura del ojo (para arbustos pequeños)
Pronóstico meteorológico:
Sin cambios importantes al empezar la tarde
Click para empezar la película
12-121-S290-EP
6.4
6.4
50%
12.8
El fuego se mueve ladera arriba y con más viento
15%
15%
X
X
12.8
6.4
6.4
12.8
16
2½ X
3X
A la ladera en 1 hr
Ladera arriba en 20m
X
0
32

## Slide 41
Tabla del índice VP
12-122-S290-EP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 42
Ejercicio #3: Cambio de viento y de pendiente
Complete el
Ejercicio
Condiciones Observadas:
Al principio de la tarde; el fuego en retroceso hacia abajo en la ladera Este 50% de pendiente en hojarasca; HR 40%
Se espera que cubra la mitad baja de la pendiente hacia el drenaje en 4 horas.
Viento ligero sobre la exposición este; protegida por el terreno y la vegetaciónn
Pendiente de la exposición Oeste es de 40-50%
La humedad de combustibles de inicio de estación es alta, y hace poco probable incendio de copas
Pronóstico meteorológico:
Vientos de la tarde a nivel de la cresta oeste a 32-40 kph; HR min. 30%
12-123-S290-EP
40%
3.28
40-50%
Hojarasca
Retroceso
Hojarasca
4 hrs
Reversión de pendiente; Retroceso a pendiente arriba con viento
30%
x
x
40
16X
Retroceso
x
½ ladera en 4 hrs
½ ladera en ¼ hr
19.2
4.8
3.2
8
10X

## Slide 43
12-124-S290-EP
Tabla del índice VP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 44: Su caja básica de herramientas FLAME está completa Ahora tiene las herramientas para el manejo de los cambios en el combustible, el viento y la pendiente ... con los que, se puede hacer frente a problemas muy reales.

## Slide 45: Podemos aplicar FLAME en situaciones reales mediante la combinación de los cambios en tipo de combustible y velocidad efectiva del viento

## Slide 46
Ilustració #4: Cambio de viento y de combustible, pendiente inversa
Condiciones Observadas :
Temprano en la mañana en Septiembre, el fuego está en retroceso hacia abajo a una pendiente norte en hojarasca profunda
Temp es 18.3oC; HR es 40%
El progreso del fuego será puesto en la parte baja aproximadamente al medio día (en 6 hrs)
La ladera sur es chaparral, ocurrió incendio de copa en arbustos ayer
Pronóstico meteorológico:
Viento en la cresta a 24 kph
Temp Max. 29.4°C; HR Min 20%
En la vida real el cambio tomará lugar en el tiempo, pero una vez que el coronamiento se establece el fuego puede mover esa distancia en pocos minutos.
12-127-S290-EP
Retroceso
Hojarasca
6 hrs
24
50%
Copa
Reversión de pendiente; Hojarasca a copa, incremento de VEV
x
x
40%
20%
20X
Retroceso
140X
x
Ladera más baja en 6 hrs
Ladera más baja
en 3 min
12.8
16
12.8
3.2
24
Indice de VEV=VEV Mayor/VEV Menor= 16 kph /0.8 kph = 20X

## Slide 47
12-128-S290-EP
Tabla del índice VP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 48
Ejercicio #4: ambio de viento y de combustible, incendio de desechos de bosque sobre ladera inferior a incendio de copa sobre ladera superior
Condiciones Observadas :
Mañana avanzada en Septiembre; incendios de hojarasca bajo dosel de pino sobre una pendiente SW de 65%; ocurren antorchamientos dispersos.
HR 24%; Viento a nivel de ojo 9.6 kph
El progreso del fuego cubrirá la mitad inferior de la pendiente en 3 horas
Pronóstico meteorológico:
HR Mínima 15-20%
Vientos SW en la cresta a 24-32 kph (nota: los vientos están aumentando ligeramente en general, además de ser más fuertes en las laderas superiores)
Complete el
Ejercicio
12-129-S290-EP
2
5
6
+3
20
23
+3
20
4.8
32
65%
Copa
24%
15%
Hojarasca a copa, e incremento en viento
9.6
Hojarasca
x
x
32
9.6
32
3.2
32
4.8
36.8
30X
x
Ladera más baja en 3 hr
Mitad superior de la
ladera en 6 min
5X
8
4.8

## Slide 49
12-130-S290-EP
Tabla del índice VP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 50
Condiciones Observadas:
Temp 28.3oF; HR 26%
Temprano por la mañana
Fuego quemando activamente en hojarasca, pendiente casi plana
Esencialmente calma en los árboles. El humo se desplaza hacia arriba en árboles, a continuación, desvío de la propagación al Este 1/8 de la pendiente en 2 hrs
La ladera oeste adyacente es pasto, cerca del 30% de pendiente
Pronóstico meteorológico:
Viento en la cresta 12.8-19.2 kph del oeste
Temperaturs por la tarde 29.4oC
Hum Rel. mínima 26%
Ejercicio #5: Incendio de hojarasca
flanqueando en pendiente con pasto con viento
Complete el
Ejercicio
12-131-S290-EP
19.2
Flanqueando
14.4
Pasto
El fuego se mueve de hojarasca protegida hacia ladera expuesta al viento con pasto
26%
26%
x
x
180X
x
Ladera en 16 hrs
Ladera en 5 min
flanco
12.8
8X
14.4
1.6
19.2
11.2

## Slide 51
12-132-S290-EP
Tabla del índice VP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 52: En la línea de fuego, siempre seguir observando el comportamiento del fuego y la actualización de su evaluación; mejorar continuamente la exactitud de sus predicciones. Puede seguir extendiendo su evaluación del comportamiento esperado del fuego en el futuro. Cuando vea el desarrollo del comportamiento del fuego "esperado", pregúntese cuál será el proximo cambio importante después de eso.

## Slide 53: Las estimaciones aproximadas de la actual VP pueden sugerir valores realistas de VP
Para hojarasca:
VP (m/min) es aproximadamente 2x VEV (en kph). Ejemplo: para velocidad del viento de 6.4 kph, la VP estimada de hojarasca es cerca de 2x6.4 = 12.8 m/min
Para copas:
VP (m/min) es aproximadamente 8 x VEV (en kph). Ejemplo: para velocidad de viento de 15 kph, la VP estimada de corona es cerca de 8x15 = 120 m/min

## Slide 54
Para pasto:
VP (m/min) es aproximadamente 30 x VEV (en kph). Ejemplo: para velocidad del viento de 19.2 kph, la VP en pasto es cerca de 30x19.2 = 576 m/min
Momentáneamente la VP varía, y es bueno asumir que la VP puede variar por encima y por debajo del promedio en un factor de 2x.
Las estimaciones aproximadas de la actual VP pueden sugerir valores realistas de VP

## Slide 55: Aplicación del mundo real de FLAME a una situación de caso con fatalidades
1. Usando la descripción del ajuste del comportamiento del fuego - No juzgar las decisiones de los combatientes.
2. Teniendo en cuenta cómo podría haber sido aplicado FLAME en esa situación, y el
tipo de información del comportamiento del fuego que podría haber sido desarrollada.

## Slide 56: Las fotografías y los mapas se utilizan para representar el entorno y la situación de cada caso. La información sobre el tiempo atmosférico y el comportamiento del fuego es representativa pero no exacta en cada detalle. Pero nos permite ejercitar el proceso de FLAME en una situación real.

## Slide 57
Estudio de caso Incendio
South Canyon

## Slide 58
Combustible de Encino de Gambel, Línea de fuego en el flanco oeste
Las brigadas sentían poco viento, debido al refugio por la topografía
y la vegetación.

## Slide 59: Comportamiento del Fuego Observado
Incendio South Canyon, 1200, 4 de Julio
9.7 m/hr
60 hrs

## Slide 60
Visión general del sitio del Incendio South Canyon
Punto de Ignición
H-1
Rocas
Corriente este
Cresta principal
Foco secundario 1554
Punto cero
Árbol
Focos secundario
1610
Tocón
Linea de fuego flanco oeste
Cresta, sitio de almuerzo
Banca oeste
Corriente oeste
435 m
564 m
sitio de almuerzo
(630 m)
Sitio de la foto
De Petrilli X
Cresta de espuela
Cajón
Sureste
Cajón doble
Cajón
1555
1555
propagación

## Slide 61
Condiciones Observadas:
Julio; sequía; fuego de retroceso en hojarasca
viento ligero pendiente ascendente; 20% HR
El fuego puede llegar al fondo de este cambio; después de 60 horas de propagación de arriba hacia el
fondo
Pronóstico del tiempo:
frente frío seco pronosticado; OSO
Vientos OSO a 48 kph; HR 10%
Actual: 9 min
60 hrs
7+ min
cresta
corriente
indicadores de fuego de copas:
- La sequía estacional, más la sequía en general
- HR por debajo del 20%
- El fuego en retroceso causa antorchamiento
- Fuego de copas y/o antorcha sobre este o en incendios cercanos
¿Qué pasará si el fuego se mueve hacia la corriente, empujado por los vientos prefrontales de 58 kph?
?
48
Incendio de copa
hojarasca a la copa; incremento de viento
x
x
X
500X
Retroceso
60X
Ladera en 60 hrs
Ladera en 7+ min
20%
10%
60 hrs
Incendio en retroceso
en hojarasca
48
48

## Slide 62
Calculando índice VEV
Menor VEV 
Mayor VEV
12-143-S290-EP
Interpolar entre valores 64-56, para obtener el VEV de 60

## Slide 63
12-144-S290-EP
Tabla del índice de VP
En los marcados en amarillo las VP serán mayores en el combustible pasto.
Los marcados en rojo: Incrementos en Índice VP de 60x y mayores han sido asociados con fatalidades

## Slide 64: Implementando VCRZ
Vigilantes (basados en las preocupaciones mayores).
  Para observar el progreso del fuego; signos de propagación pendiente arriba, movimiento hacia el cauce.
  Para observar la aproximación de los vientos.
  Posiciones del vigilante (considere vigilantes remotos).
Comunicaciones
  ¿Con qué frecuencia?
  ¿Cuáles puntos clave incluir?
Rutas de escape
  Lejos de explosión de incendios de copa.
  Tiempos de escape, mucho menos de 7 minutos.
  Zonas de seguridad
  Lo suficientemente grandes para los largos de llama esperados.
  Lo suficientemente grandes para todos los combatientes.

## Slide 65
Frente frío
Viento al mediodía
el día anterior
Viento al mediodía
estalla en el día
Ubicación del Incendio
South Canyon
12-146-S290-EP
Vel. Promedio de 10 min y rachas Máximas (km/hr)
16
32
48
64
80
Vel
Viento
rachas
Tiempo aproximado
de explosión
Temperatura (F) y Humedad Relativa (%)
Temperatura
Humedad Relativa
-6
4
15
26
37
Tiempo aproximado de explosión

## Slide 66: Valor de FLAME
Relaciona bien la VDP actual
  Guías aproximadas establecen condiciones reales.
  Los errores tienden a anularse.
Incluso una respuesta "aproximada" es correcta
Supongamos que fue de 4 minutos, o 15 minutos ...
Revela el peligro potencial
Muestra que el fuego va a desbordar los esfuerzos de control
Podría llamar la atención:
Potencial para la transición al fuego de copa
Buscando información sobre el aumento de los vientos

## Slide 67: ¿Cómo dirigir las posibilidades ? Aplique FLAME a todas ellas
Considere lo que es probable que suceda, tal como:
Planee sobre esto en la seguridad, VCRZ, tácticas.
Inversiones y aumento de los vientos
Frentes fríos
Vientos en desarrollo arriba o hacia abajo del cañón
Considere qué podría ocurrir, tal como:
  Tormentas eléctricas y vientos de salida
  Vientos superficiales en altura (como en una onda de montaña)
  Racha de viento a través de un flanco
  Monitorear si es posible (por ejemplo, tormentas), ¿tiene un plan de contingencia si sucediera?

## Slide 68: ¿Cuándo aplicar FLAME?
En primer lugar al llegar a un incendio.
Cuándo está en camino un cambio de turno.
Cuando un “proximo cambio importante” occurred.
FLAME no se debe aplicar en lugar del conocimiento de la situación real sino que se utiliza como una herramienta para mejorar el conocimiento.

## Slide 69: FLAME en línea
FLAME en línea es un módulo de aprendizaje a su propio ritmo, que incluye técnicas para el manejo de las situaciones más complejas y para mejorar la precisión.
FLAME en línea también incluye estudios de caso de fatalidades adicionales y escenarios realistas de ejercicio para práctica.
Modulos de autoestudio de FLAME en línea:
http://training.nwgc.gov/online.html
Notes: Add NWCG web site

## Slide 70: Otros métodos disponibles
Una comparación de las características de métodos más complejos :
  Nomogramas
  Tablas del Apéndice B
  BehavePlus

## Slide 71: Apéndice B del Manual de la Línea de Fuego proporciona la información del comportamiento del fuego en forma de tablas

## Slide 72
Datos de entrada requeridos
Posibles datos de salida
Después de que usted utiliza varias tablas para obtener los insumos necesarios, se puede consultar las salidas en una tabla como la siguiente.
NUM DE MODELO DE COMBUSTIBLE (1-13)
HUM DE COMB FINO MUERTO (%)
VEL. VIENTO MEDIA LLAMA (km/hr
PENDIENTE (%)
VEL EFECTIVA DEL VIENTO (km/hr)
HUM DE COMB VIVO (%)
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN (m/hr)
CALOR POR UNIDAD DE AREA
(BTU´s/m/s)
INTENSIDAD DE LA LINEA DE FUEGO
(BTU´s/m/s)
LARGO DE LLAMA (m)
DISTANCIA DE PROPAGACIÓN (m)
DIST. PROPAGACIÓN EN MAPA (cm)
PERÍMETRO (m)
ÁREA (hectáreas)
DIST. MAX FCOOS SECUNDARIOS (km)
DIST FCOS SECUNDARIOS EN MAPA (cm)
PROBABILIDAD DE IGNICIÓN (%)
HOJA DE TRABAJO DE COMPORTAMIENTO DEL FUEGO
Notes: Replace with new appendix B tables

## Slide 73: Nomogramas Poner la información del comportamiento del fuego en forma de gráficos.
12-154-S290-EP
Notes: Add graphic of nomogram

## Slide 74
Datos de entrada requeridos:
- Modelo de Combustible
- Humedad de combustible fino muerto (en ocasiones HC vivo)
- Velocidad de Viento a Media Llama
- Pendiente
- Velocidad Efectiva del Viento
Después de seguir los datos de entrada obtener los resultados básicos de:
- Velocidad de Propagación
- Largo de Llama
VDP en este caso es cerca de 38 m/min
1. PASTO BAJO ( 30 CM) – VELOCIDAD DE VIENTO BAJA
LARGO DE LLAMA (M))
Notes: Fix font, new graphic of nomogram

## Slide 75
Utilizando los valores de Calor por Unidad de Área y la velocidad de propagación, datos de salida del nomograma ubíquese en el gráfico de la esquina superior derecha.
En este caso la LLl se pronostica que sea de
Aproximadamente (1.3 m)
La intensidad de la línea de fuego es de alrededor de 160 BTU por segundo por cada pie de la línea de fuego.
12-156-S290-EP
LARGO DE LLAMA (PIES)
Notes: Replace with new Nomogram

## Slide 76: BehavePlus Programa basado en computadora
12-157-S290-EP
Notes: Replace picture

## Slide 77: Los datos de entrada son similares a los que se utilizan con el Apéndice B y los Nomogramas Los datos de salida posibles son prácticamente los mismos
Sin embargo, en la actualidad hay 40 modelos de combustible disponibles para BehavePlus

## Slide 78: Otro método ampliamente usado
Sistema Canadiense de Predicción de Comportamiento de Incendios Forestales (SCPCIF)
“Canadian Forest Fire Behavior Prediction System (CFFBPS)”
Usado principalmente en: -Canadá
-Alaska -Los estados de los Grandes Lagos (Michigan, Minnesota, etc.) -Áreas del Pacífico Noroeste

## Slide 79: Comparación de Métodos
FLAME
  2 entradas (tipo de combustible y VEV) y observación de la propagación actual del fuego.
  1 tabla principal y 3 gráficos (para la velocidad del viento y la pendiente).
  Dato de salida de cambio de VDP y predice el tiempo de propagación del fuego.
  Se basa en el comportamiento del fuego en curso.
  Apéndice B
  Usa 6 datos de entrada.
  114 páginas de tablas.
  Hasta 9 datos de salida, incluyendo VDP y LLl.
Nomogramas
  Usa 6 datos de salida.
  26 nomogramas (mas de 100 gráficos) y varias tablas de datos de entrada.
  Datos de salida de VDP, C/A, y LLl.
  BehavePlus
  Usa 6 datos de entrada.
  Basado en computación.
  Muchos datos de salida, incluyendo VDP y LLl.
  Las predicciones de Apéndice B, Nomogramas, y Behave Plus no tienen en cuenta el comportamiento del fuego actual, sino que sólo usan condiciones esperadas.

## Slide 80: Revisión de objetivos
Describa como aplicar la información del comportamiento del fuego a las decisiones de seguridad y supresión.
Demuestre cómo se calcula el tamaño de las zonas de seguridad.
Identifique la importancia de los cambios en el comportamiento del fuego para la seguridad de los combatientes.

## Slide 81
4. Discutir qué impulsa los grandes cambios e identifique el “próximo cambio importante“.
5. Demuestre un método simple pero sistemático para evaluar el cambio y estimar el tiempo de propagación del fuego.
6. Identifique otras herramientas para la predicción del comportamiento del fuego.
Revisión de objetivos
Notes: 162