## Slide 1: Unidad 3
Combustibles

## Slide 2: Objetivos de la unidad 3
Identificar y describir las características básicas del combustible de incendios forestales.
Identificar y describir las siete características de los combustibles que afectan el comportamiento de los incendios forestales.
Identificar y definir, por clase de tamaño, las cuatro categorías de tiempo de retardo de combustibles muertos, utilizadas para clasificar combustibles.
Describir cómo la disponibilidad del combustible es esencial para pronosticar el comportamiento de los incendios forestales.
Describir el concepto de modelo de combustible y su utilidad para el pronóstico de comportamiento de los incendios forestales.

## Slide 3: Estructura de los combustibles
Características del combustible
Humedad del combustible
Temperatura del combustible

## Slide 4: Combustibles
Cualquier material inflamable que:
  Está vivo o muerto
  Está en o sobre el suelo
  Está en el aire
  Se puede encender y quemarse
3-4-S290-PE

## Slide 5: Conjuntos de combustible
Clase
Cantidad
Tamaño
Forma
Posición
Arreglo

## Slide 6: Niveles de combustible y componentes
Subterráneos
Superficiales
Combustibles aéreos

## Slide 7: Combustibles subterráneos
Todos los materiales inflamables que están bajo la superficie:
    Capa profunda de materia orgánica
    Raíces de árboles
    Troncos enterrados en descomposición
    Otro material orgánico

## Slide 8: Combustibles subterráneos
Importante en términos de construcción de línea y liquidación
Propagación típica del fuego:
  Ardiendo sin llama
  Avanzando lentamente

## Slide 9: Combustibles superficiales
Todos los materiales inflamables que están en o inmediatamente sobre el suelo:
    Agujas u hojas
    Materia orgánica
    Pastos
    Madera pequeña muerta
    Troncos
    Tocones
    Ramas grandes
    Matorral de unos dos metros de altura
    Residuos

## Slide 10
Menos compactos que los combustibles subterráneos
Tienen otras características más favorables para rápidas velocidades de propagación
Los fuegos suelen tener mayores velocidades de propagación
La mayoría de los incendios encienden y son conducidos por combustibles superficiales
Combustibles superficiales

## Slide 11: Combustibles superficiales
Importantes en términos de construcción de línea y liquidación, más importantes respecto a la propagación y comportamiento del fuego.

## Slide 12: Combustibles aéreos
Todos los materiales verdes y muertos localizados en el dosel superior:
    Ramas de árboles y copas
    Árboles muertos en pie
    Musgo colgante
    Matorral altos

## Slide 13: Combustibles aéreos
Dosel abierto:
Propagación superficial del fuego más rápida que rodales con dosel cerrado.
  Antorchado de árboles individuales
  El coronamiento es inprobable

## Slide 14: Combustibles aéreos
Dosel cerrado:
Altura mayor de 1.8 metros.
La mejor oportunidad para fuego de copa activo.
La densidad dosel es generalmente expresada en porcentaje.
  Si el 25 % del suelo es visible, hay 75% de cobertura de dosel.

## Slide 15: Combustibles aéreos
Importantes en términos de propagación y comportamiento del fuego debido al antorchado, coronamiento, y focos secundarios.

## Slide 16
Dosel abierto
Dosel cerrado
3-16-S290-PE

## Slide 17: Siete características de los combustibles que afectan el comportamiento de los incendios forestales.
Siete características principales:
    Carga de combustible
    Tamaño y forma
    Compactación
    Continuidad horizontal
    Arreglo vertical
    Contenido de humedad
    Contenido químico
Dos categorías principales:
    Características físicas y químicas
    Contenido de humedad

## Slide 18: Carga de Combustible
La cantidad de combustible presente expresada cuantitativamente en términos de peso de combustible por unidad de superficie.
Medido en:
ton/ha
ó
kg/ha

## Slide 19: La carga varía según el grupo de combustible
Pasto
<2.5-12 ton/ha
Matorral
5-200 ton/ha
Desechos de bosque
10-30 ton/ha
Deshechos de aprovechamiento
25-500 ton/ha

## Slide 20: Tamaño y forma
Relación área superficial - volumen
Un metro
cúbico
Área superficial
6 metros cuadrados
Área superficial
18 metros cuadrados
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
1 m
1 m
1 m
1 m
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm

## Slide 21: Tamaño y forma
Los combustibles pequeños encienden y sostienen la combustión más fácil que piezas grandes de combustible.

## Slide 22: Tamaño y forma
Las relaciones más altas se queman más fácilmente
Las relaciones más bajas no se queman fácilmente

## Slide 23: Tamaño y forma
Pavesas
Pequeñas pavesas
  Ordinariamente producen focos secundarios de corto alcance
  No pueden sostener la combustión
Su forma plana y la mayor relación área superficial - volumen han aumentado las cualidades aerodinámicas
Ejemplos:
  Hojas de cedro
  Piezas de corteza
  Agujas de pino

## Slide 24: Tamaño y Forma
Pavesas rodantes
Importante para focos secundarios pendiente abajo
Ejemplos:
  Conos de pino
  Troncos redondos
  Plantas redondas de yuca

## Slide 25: Compactación = Espacio entre partículas de combustible
Muy compactado
  Menos área superficial expuesta
  Restringen el oxígeno
  Inhiben la transferencia de calor convectivo y radiante.
  En la mayoría de los casos, se espera una velocidad de propagación mas lenta
Ligeramente compactado
  Normalmente reaccionan más rápido a los cambios de humedad
  Tienen más oxígeno disponible para la combustión
  La velocidad de propagación es usualmente mayor

## Slide 26: Cama de combustible Profundidad y orientación
Cama de combustible
  La altura promedio del combustible superficial que esta contenido en la zona de combustión de un frente de fuego propagandose.
Orientación
  La orientación horizontal o vertical del conjunto de combustible que transporta el fuego.

## Slide 27: Combustibles orientados verticalmente
La carga de combustible incrementa
La profundidad de la cama de combustible
aumenta rápidamente
Average depth of fuels
3.7
2.4
1.2
1.2
0.9
0.6
0.3
Metros
TON/HA
Grupo de pasto
Grupo de matorral

## Slide 28: Combustibles orientados horizontalmente
Average depth of fuels
Grupo Desechos de
aprovechamiento
Grupo Desechos de
bosque
7.4
0.9
metros
TON/HA
4.8
2.4
0.7
0.6
0.38
Profundidad
promedio de combustibles
Desechos de aprovechamiento
Hojarasca
La carga de combustible incrementa
La profundidad de la cama de combustible
aumenta lentamente

## Slide 29: Continuidad Horizontal
Distribución horizontal de combustibles en varios niveles o planos.
Influencia de las características :
  Donde se propagará el fuego
  Qué tan rápido se propagará el fuego
  Si el fuego viaja a través de
    Combustibles superficiales
    Combustibles aéreos
    Ambos

## Slide 30: Combustibles continuos vs. Parches
3-30-S290-EP

## Slide 31: Combustibles aéreos
Cerrado Abierto
32 kph
3.2 kph
8 kph
3-31-S290-PE

## Slide 32: Disposición vertical
Combustibles sobre el suelo y su continuidad vertical, que influyen en que el fuego alcance varios niveles o estratos de vegetación.
3-32-S290-PE

## Slide 33: Combustibles de escalera

## Slide 34: Requema
3-34-S290-PE

## Slide 35
Precipitación
Rocío
Humedad del suelo
Contenido de humedad del combustible
Humedad
Evaporación
Evaporación
3-35-S290-PE

## Slide 36: Humedad del combustible vivo y muerto
Humedades del combustible muerto – raramente por debajo de 3-4%, fluctúan a menudo debido a condiciones ambientales.
Humedades del combustible vivo – rango mucho más alto, con contenidos de humedad quizá del 300% o más, fluctúan mucho más lentamente, se relaciona con la estación de crecimiento.

## Slide 37: Combustibles finos muertos
Son considerados los principales transportadores del fuego superficial.
Consisten de desechos de hojas/aciculas, pasto deshidratado.

## Slide 38: Relación vivo-muerto

## Slide 39: Contenido químico
Todos los combustibles, vivos o muertos, contienen fibra que es conocida como celulosa.
Incluyen, pero no se limitan a ciertas substancias volátiles, tales como:
    Aceites
    Resinas
    Cera
    Brea

## Slide 40: Contenido químico (USA)
Combustibles volátiles:
    Chaparral en el suroeste.
    Palmetto en el sureste.
    Matorral con aceite del noroeste del pacifico.
    Pasto Pennisetum en Hawaii.
    Tocones quemados de algunas coníferas.
    Pinus banksiana en la región de los grandes lagos.
    Pinus rígida en el noreste.

## Slide 41: Características del combustible /Comportamiento del fuego
Compactación
Carga
Continuidad
Horizontal
Arreglo
Vertical
Contenido
Químico
Contenido
de
humedad
Tamaño y
forma
3-41-S290-PE
Ignición
Propagación
Intensidad
Focos Secundarios
Coronamiento
Antorchado

## Slide 42: Características de los combustibles
Cinco características de los combustibles que más afectan la ignición:
    Compactación
    Carga
    Contenido químico
    Tamaño y forma
    Contenido de humedad

## Slide 43: Características de los combustibles
Ignición
Propagación
Intensidad
Focos secundarios
Antorchado
Coronamiento
Seis características principales del comportamiento del fuego involucradas con la velocidad de propagación:

## Slide 44
Tiempo de Retardo
Tiempo necesario, bajo condiciones específicas, para que una partícula de combustible pierda al rededor del 63% de la diferencia entre su contenido de humedad inicial y su contenido de humedad de equilibrio.

## Slide 45: Categorías de tiempo de retardo del combustible muerto
1-hora
10-horas
100-horas
1000-horas
¿Cuál de estas categorías gana/pierde humedad más rápido?

## Slide 46
Combustibles disponibles
Pasto
Arriba de 100%
Matorral
5-95%
Desechos de bosque
5-25%
Desechos de aprovechamiento
10-70%
Combustibles que se encenderán y sostendrán la combustión en el frente de llamas en condiciones específicas.

## Slide 47: Consumo de diversos combustibles por el fuego
Las siguientes características juegan un papel importante en la disponibilidad de un combustible para quemarse:
    Tamaño
    Arreglo
    Contenido de humedad
    Duración e intensidad del fuego

## Slide 48: Características del combustible y el modelo de combustible
MODELO DE
COMBUSTIBLE
Arreglo
vertical
Contenido de
humedad
Tamaño y
forma
Carga
Contenido
químico
Compactación
Continuidad
Horizontal

## Slide 49: Modelos de combustible
13 modelos:
Pasto (3 modelos de combustible)
Matorral (4 modelos de combustible)
Desechos de bosque (3 modelos de combustible)
Desechos de aprovechamiento (3 modelos de combustible)

## Slide 50: Modelos de combustible
“Guía parala selección de modelos de combustible usados en la estimación del comportamiento del fuego”
de Anderson

## Slide 51: Principales grupos de combustible
Los cuatro principales grupos de combustible son:
    Pasto
    Matorral
    Desechos de bosque
    Desechos de aprovechamiento

## Slide 52: Grupo de pastos
El pasto es el principal transportador del fuego
Cama de combustible: profundidad entre 30 y 76 cm
Características del combustible :
  Carga de 136 kg/ha a varias ton/ha
  Usualmente menos de 6 mm de diámetro
  Compactados
  El contenido de humedad cambia rápidamente debido a cambios en HR
Comportamiento del fuego: Consumo rápido, baja intensidad, fuerte influencia del viento, VP de 700 a +2,000 m/hr , Lll 0 a 3.6 metros

## Slide 53: Grupo de matorral
El matorral es el principal transportador del fuego
Cama de combustible: 60 cm a 1.80 metros
Características del combustible :
  Carga de 2.47 a 198 toneladas/ha.
  Usualmente 2.5 cm de diámetro, combustibles muertos y vivos
  Compactación: ligera en capas a muy fuerte
  Algunas sustancias volátiles pueden estar presentes
Comportamiento del fuego : intensidades de muy bajas a extremas, fuerte influencia del viento, VP de 360 metros a 1.5 km/hr y Lll de 1.2 a 5.8 metros

## Slide 54: Grupo de desechos de bosque
La hojarasca superficial es el principal transportador del fuego
Cama de combustible: 6 - 30 cm
Características del combustible :
  Tamaño y forma mixta: desechos, hojas y acículas hasta ramas grandes de árboles.
  Compactación: ligera en capas a muy fuerte
  Arreglo vertical < 30 cm, comúnmente < 7.5 cm”
  El contenido de humedad es retenida cuando la hojarasca está compactada
Comportamiento del fuego: fuegos superficiales lentos a rápidos, antorchado, coronamiento posible, VP 40 a 160 metros/hr, Lll 30 cm a 1.50 metros.

## Slide 55: Grupo de deshechos de aprovechamiento
Los deshechos de aprovechamiento son el transportador principal del fuego
Cama del combustible: 30 y 90 cm de profundidad
Características del combustible:
  Todos los tamaño y formas
  Carga de combustible entre 29 y 143 toneladas/ha
Comportamiento del fuego: Velocidad de propagación de moderada a rápida, intensidades de moderadas a altas dependiendo del arreglo del combustible, VP 120 a 280 metros/hr, Lll de 12 cm a 3.3 metros, las pavesas a menudo se producen y levantan dentro de la columna de convección, material rodante puede iniciar focos secundarios.

## Slide 56: Grupo Vs Modelo
Grupo Pasto :
Modelo de combustible 1: Pasto corto (<30 cm)
Modelo de combustible 2: Desechos (pasto y sotobosque)
Modelo de combustible 3: Pasto alto (60 cm)
Grupo Matorral:
Modelo de combustible 4: Chaparral (1.80 m)
Modelo de combustible 5: Matorral bajo (60 cm)
Modelo de combustible 6: Matorral intermedio
Modelo de combustible 7: Vegetación enmarañada del sur

## Slide 57
Grupo de residuos de bosque:
Modelo de combustible 8 Desechos de bosque cerrado
Modelo de combustible 9 Desechos de latifoliadas
Modelo de combustible 10 Madera (desechos y sotobosque)
Grupo de desechos de aprovechamiento:
Modelo de combustible 11: Desechos de aprovechamiento ligeros
Modelo de combustible 12: Desechos de aprovechamiento moderados
Modelo de combustible 13: Desechos de aprovechamiento pesados
Grupo Vs Modelo

## Slide 58: Introducción a los modelos estándar de combustible para el comportamiento del fuego estándar
Los nuevos modelos estándar de combustible para el comportamiento del fuego, algunas veces referidos como “los 40 modelos de combustible.”

## Slide 59: Nuevos Parámetros de los modelos
Carga por clase y componente
Relación área superficial-volumen (ASV) por clase y componente
Tipo de modelo de combustible (estático o dinámico)
Profundidad de la cama de combustible
Contenido de humedad de extinción
Contenido de calor de la partícula de combustible

## Slide 60: Necesidad de nuevos modelos
Los 13 originales:
Para el período severo de la temporada de incendios.
Han sido útiles para pronosticar la velocidad de propagación y la intensidad en el pico de la temporada de incendios.
Tienen limitaciones para otros propósitos:
  Fuego prescrito
  Uso de incendios forestales
  Simulación los efectos de tratamientos de combustible en el comportamiento potencial del fuego.
  Simulación la transición a fuego de copa mediante la iniciación de un fuego de copa

## Slide 61: Necesidad de nuevos modelos
Los nuevos modelos :
Mejoran la precisión de las predicciones de comportamiento del fuego fuera del período severo de la temporada de incendios.
Incrementa el número de modelos de combustible:
  Aplicables en áreas muy húmedas.
  Para desechos de bosque
  Para desechos con pasto
  Para matorral en sotobosque
Incrementan la capacidad para simular cambios en el comportamiento del fuego

## Slide 62
Pasto
Nuevos grupos de combustible
Pasto – Matorral

## Slide 63
Matorral
Sotobosque
Nuevos grupos de combustible

## Slide 64
Desechos de aprovechamiento – material derribado por el viento
Desechos de
bosque
Nuevos grupos de combustible

## Slide 65
Objetivos de la unidad 3
Identificar y describir las características básicas del combustible de incendios forestales.
Identificar y describir las siete características de los combustibles que afectan el comportamiento de los incendios forestales.
Identificar y definir, por clase de tamaño, las cuatro categorías de tiempo de retardo de combustibles muertos, utilizadas para clasificar combustibles.
Describir cómo la disponibilidad del combustible es esencial para pronosticar el comportamiento de los incendios forestales.
Describir el concepto de modelo de combustible y su utilidad para el pronóstico de comportamiento de los incendios forestales.